## Slide 1
Työturvallisuus rakennusalalla
Työturvallisuuden opetusmateriaali
3. Työturvallisuuden lainsäädäntö lyhyesti

## Slide 2: 3. Työturvallisuuden lainsäädäntö lyhyesti rakennustyön näkökulmasta
Lainsäädännöstä yleisesti
Työturvallisuuslaki
  Perehdytys
Valvontalaki
Työterveyshuoltolaki
Nuoret työntekijät
Asetus rakennustyön turvallisuudesta
§
Notes: Oppimistavoitteet:
Opiskelija tietää mikä on työturvallisuuden keskeinen lainsäädäntö, mistä siinä pääpiirteissään säädetään sekä mistä lainsäädäntö löytyy: mm. finlex.fi ja rakennustyömaalla esillä pidettävä lainsäädäntö (kirja, tuloste tai nettisijainti)
Työsuojelulainsäädännön tarkoitus on turvata työntekijöiden turvallisuus ja terveys

## Slide 3: Työturvallisuuden lainsäädäntö
Lainsäädäntöä on noudatettava
Virallisen syytteen alainen
Lainsäädäntö kertoo minimitason, ajantasainen tieto aina saatavilla: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/
Pidettävä nähtävillä työpaikalla
Työnjohto ja muissa vastuutehtävissä oleva: jos olet epävarma mitä laki vaatii, vaadi enemmän!
Kuva: Rakennusteollisuus RT
Notes: työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi on Suomessa laaja lainsäädäntö, joka perustuu EU lainsäädäntöön
säädökset ja niiden noudattamisen valvonta on työsuojeluviranomaisten tehtävä
työsuojelulainsäädäntö on pidettävä nähtävillä työpaikalla
Lakeja ja asetuksia on noudatettava tietää niistä tai ei ja enemmän saa vaatia
Virallisen syytteen alaisissa rikoksissa syyttäjä saa nostaa rikoksesta syytteen asianomistajan tahdosta riippumatta. Syyttäjällä on velvollisuus nostaa syyte, kun syytekynnys ylittyy.
Jos jokin työmaalla vaikuttaa / tuntuu vaaralliselta/turvattomalta ei ole oleellista selvittää missä pykälässä vaaditaan asia hoitamaan kuntoon vaan huolehtia asia kuntoon.
Työturvallisuusrikos:
rikoslaissa rangaistavaksi määritelty teko, jolla työnantaja tai tämän edustaja tahallaan tai huolimattomuudellaan rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen
työturvallisuusrikoksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen
Työturvallisuusrikkomus:
työturvallisuuslaissa rangaistavaksi määritelty teko
työturvallisuusrikkomuksesta tuomitaan sakkoon.
Huom! Finlexiä selattaessa pysyttävä ajantasaisen lainsäädännön puolella: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/
Jos joutuu alkuperäisen lain sivulle, viitetiedoista pääsee takaisin ajantasaiseen.
Uusi asetus tai laki on aina alkuperäinen ja sitä myös selataan Finlexissä alkuperäisten puolelta
Google haku, jossa lain/säädöksen nimi (myös osittainen) yhdistettynä finlex hakutermiin yleensä toimii
Työsuojeluviranomaisen ylläpitämä sivusto, jossa viranomaisen valvomat lait ja säädökset: https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/toiminta/lainsaadanto

## Slide 4: Työturvallisuuden lainsäädäntöä (eräitä esimerkkejä)
Työturvallisuuslaki (738/2002)
  työnantajan vastuut ja tehtävät sekä työntekijöiden velvollisuudet työturvallisuudessa
Työsuojelun valvontalaki (44/2006)
  sisältää yhteistoiminnan työpaikalla ja työsuojeluviranomaisten valvontatoiminnan
Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
  Ennakoiva työterveyshuolto on järjestettävä työpaikalla
Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)
  Työntekijät on vakuutettava tapaturmien ja työperäisten sairauksien varalta
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VA 205/2009)
  koskee rakentamista, rakennusten kunnossapitoa ja (isoja) asennuksia
Käyttöasetus (VA 403/2008)
  kuinka koneita ja välineitä käytetään turvallisesti
Lakien tueksi asetuksissa annetaan tarkempia säännöksiä
LAIT
ASETUKSET
Notes: Työturvallisuuslaki on ns. työturvallisuuden perustuslaki, jonka sisältöä tarkennetaan ja täydennetään muun lainsäädännön ja säädösten avulla mm.
valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 (ns. käyttöasetus),
valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.
Rakennustyömailla on siis noudatettava kaikkea lainsäädäntöä ei pelkästään asetusta rakennustyön turvallisuudesta.
TTHL = TTH laki, Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. Tämän lain tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää: 1) työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2) työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta; 3) työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa; sekä 4) työyhteisön toimintaa.
TyTAL = Työtapaturma ja Ammattitautilaki Tässä laissa säädetään työntekijän oikeudesta korvaukseen työtapaturman ja ammattitaudin johdosta sekä yrittäjän oikeudesta vakuuttaa itsensä työtapaturman ja ammattitaudin varalta.

## Slide 5: Työturvallisuuden lainsäädäntöä (vain esimerkkejä)
Koneiden turvallisuus (koneasetus, VA 400/2008)
  velvoittaa koneiden valmistajia, myyjiä, maahantuojia
  itselle tehty apuväline kuuluu tämän piiriin
Meluasetus (VA 85/2006), Tärinäasetus (VA 48/2005)
Valtioneuvoston asetus räjäytys­ ja louhinta­ työn turvallisuudesta 644/2011
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (VA 715/2001)
Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta (1088/2011)
Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista 977/1994
Notes: Meluasetus (VA 85/2006): meluntorjunta työssä suunniteltava arvioimalla riskit eri tehtävissä, toteutettava toimenpiteet, työntekijöiden opastus ja terveystarkastukset
Tärinäasetus (VA 48/2005): tärinäntorjunta työssä suunniteltava arvioimalla riskit eri tehtävissä, toteutettava toimenpiteet, työntekijöiden opastus ja terveystarkastukset
Valtioneuvoston asetus räjäytys­ ja louhinta­ työn turvallisuudesta 644/2011: Turvallisuussuunnitelmat laadittava, pätevyysvaatimuksia tekijöille ja työnjohdolle, räjähteiden käsittelyvaatimuksia ja räjäytystyön toteuttamisen vaatimuksia
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (VA 715/2001); työntekijöiden suojeleminen kemiallisilta tekijöiltä työssä on oltava suunnitelmallista ja pohjautua kemikaalitietoihin mm. käyttöturvallisuustiedotteisiin ja altistumistietoon työssä, joka selvitetään mm. mittauksin ja vertailemalla tietoja raja-arvoihin. Työntekijöiden opastus ja terveystarkastukset.
Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta (1088/2011): Vedessä tehtävästä rakennustyöstä säädetään lisäksi rakennustyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (205/2009)
Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista 977/1994: henkilöstötiloista ja niiden järjestelyistä säädetään myös mm. asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta.

## Slide 6: Työturvallisuuden lainsäädäntöä (vain esimerkkejä)
Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (VNp 1409/1993)
Suojainten valinta ja käyttö (VA 427/2021)
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä (VA 568/2012)
Rakennustyöpaikalla nähtävänä pidettäviä säädöksiä n. 50 kpl
  työsuojeluhenkilön säädöksiä n. 170 kpl
  Lisäksi erilaiset normit ja standardit ohjaavat toimintaa
Työturvallisuuslaki ja sen perusteella annetut asetukset on pidettävä työntekijöiden nähtävillä työpaikalla
Notes: Fyysisen kuormituksen hallinta pitää suunnitella myös rakennustyöpaikoilla
Henkilönsuojainten käyttö ja valinta
Työnantajan on huolehdittava, että vaatimukset täyttäviä, soveltuvia, yhteensopivia ja työn vaaroilta suojaavia henkilönsuojaimia käytetään työssä, jollei vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa työhön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä (riskinarviointi).
Työnantajan on annettava henkilönsuojain työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön työntekijälle sopiva suojain, ellei olosuhteista muuta johdu ja huolehdittava käyttäjien opastuksesta ja ohjauksesta sekä huolto- ja ylläpitojärjestelyistä
Monissa ajoneuvoissa on asetuksen mukaan oltava peruutushälyttimet ja lisäksi työpaikalla riskienarvioinnin perusteella voidaan määritellä vaatimus myös muihin ajoneuvoihin
Työturvallisuuslaki ja sen perusteella annetut asetukset on pidettävä työntekijöiden nähtävillä työpaikalla

## Slide 7: Työturvallisuuslain tarkoitus
on suojella työntekijän terveyttä ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä parantamalla työympäristöä ja -olosuhteita sekä torjumalla tapaturmia ja työperäisiä sairauksia
Työturvallisuuslaki on työturvallisuuden ’perustuslaki’ ja sitä tukemaan on säädetty useita asetuksia, joissa annetaan tarkempia määräyksiä
  mm. asetus rakennustyön turvallisuudesta
Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä
Notes: Lain tarkoituksena on, että työntekijän turvallisuus, terveys ja työkyky ei vaarannu työssä ja työnantajan on huolehdittava tästä
Työturvallisuuslaki määrittelee työturvallisuuden perussäännökset ja yleiset tavoitteet
Säännökset ovat yleisluontoisia ja joustavia ja ne kattavat lähes kaikki työnteon muodot
Lakia sovelletaan yksityisellä ja julkisella sektorilla niin pienillä kuin suurilla työpaikoilla
Säännöksiä tarkennetaan valtioneuvoston asetuksilla ja niiden tarkemmilla määräyksillä

## Slide 8: Työturvallisuuslaki: sisältö
1. Lain tarkoitus ja soveltamisala
2. Työnantajan yleiset velvollisuudet Työnantajan huolehtimisvelvollisuus, Vaarojen arviointi, Työn ja työolosuhteiden suunnittelu, Opastus
3. Yhteistoiminta (työntekijät ja työnantaja varmistavat turvallisuuden yhdessä)
4. Työntekijän velvollisuudet ja oikeus työstä pidättäytymiseen
5. Työtä ja työolosuhteita koskevat tarkemmat säännökset: Kuormitustekijät, Rakenteellinen turvallisuus, Fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät, Koneiden ja laitteiden turvallisuus, Onnettomuuksien torjunta ja EA, Työtilat
6. Erityiset työn teettämisen tilanteet: Yhteinen työpaikka, työnantajien välinen yhteistyö, yhteisten vaarojen torjunta, Rakennustyömaat mm. henkilötunniste ja henkilöluettelon pitäminen
7. Työn turvallisuuteen vaikuttavien muiden henkilöiden velvollisuudet: suunnittelijat, asentajat, tarkastusten suorittajat, valmistajat, kuormaajat, lähettäjät
8. Rangaistussäännökset: työturvallisuusrikkomus
9. Erinäiset säännökset
Työturvallisuuslaki sisältää kaikki työsuojelun perusasiat Vaatimuksia tarkennetaan asetuksissa
Notes: Työturvallisuuslain pääkohdat ja siinä säädetyt asiat on syytä tuntea, jotta niihin voi myöhemmin palata esimerkiksi tarkastamaan täyttääkö työpaikan toiminta vaatimukset
1. Lain tarkoitus on suojella työntekijän terveyttä ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä parantamalla työympäristöä ja –olosuhteita sekä torjumalla tapaturmia ja työperäisiä sairauksia
2. Työnantajalla on vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työpaikalla. Työnantajan tulee toimia suunnitelmallisesti kehittäessään työturvallisuutta ja -terveyttä
3. Työnantajan ja työntekijöiden tulee toimia yhteistyössä. Yhteistyön vaatimuksia ja järjestelyjä työpaikalla tarkennetaan työsuojelun valvontalaissa (44/2006).
4. Työntekijöiden velvollisuuksista työsuojeluyhteistyössä kerrotaan tässä laissa.
5. Luvussa käsitellään mm. ergonomiaa, fyysistä, henkistä ja sosiaalista kuormittavuutta, työpaikan rakenteellista ja toiminnallista turvallisuutta ja terveyttä mm. valaistusta ja järjestystä sekä ilman epäpuhtauksia, kemikaaleja, fysikaalisia vaaratekijöitä. Lisäksi säädetään koneturvallisuudesta ja onnettomuuksiin varautumisesta.
6. Eri osapuolten vastuista ja velvollisuuksista silloin kun työpaikalla toimii samanaikaisesti useampi työnantaja (yhteinen työpaikka) on säädetty tässä laissa. Vna rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) tarkentaa vaatimuksia rakennustyön osapuolten osalta.
7. suunnittelijoilla, valmistajilla, asentajilla, tarkastajilla, tavaroiden lähettäjillä ja rakennusten omistajilla on myös vastuita ja velvollisuuksia työsuojelutyössä
8. Työturvallisuusrikkomuksista säädetään tässä laissa ja työturvallisuusrikoksista säädetään Rikoslain 47 luvussa
9. Luvussa kerrotaan, että tarkempia asetuksia voidaan antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi ja että työsuojeluviranomiset valvovat lain täytäntöönpanoa työpaikoilla sekä että tämä laki ja sen perusteella annetut asetukset on pidettävä nähtävillä työpaikalla

## Slide 9: Työturvallisuuslain soveltaminen
lakia sovelletaan
työsopimuksen perusteella ja virkasuhteessa tehtävään työhön
Lisäksi sitä sovelletaan mm.
oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä
oppilaan ja opiskelijan työhön työharjoittelun yhteydessä
Opettaja = työnantaja, opiskelija = työntekijä
Notes: Työturvallisuuslaki 2, 3 ja 4,§ sovelletaan, kun kyseessä on opiskelijan työ koulutuksen yhteydessä ja työharjoittelun yhteydessä
Kun koulussa tehdään harjoittelutöitä opettaja vastaa opiskelijoiden turvallisuudesta ja terveydestä ja opiskelijoiden on noudatettava mitä Työturvallisuuslaissa säädetään työntekijöiden velvollisuuksista.
Kun työharjoittelupaikassa tehdään töitä opettajalla on osavastuu opiskelijoiden turvallisuudesta ja terveydestä. Opiskelijoiden on työharjoittelupaikassa noudatettava mitä Työturvallisuuslaissa säädetään työntekijöiden velvollisuuksista.

## Slide 10: Työturvallisuuslaki, keskeiset kohdat
Työnantaja tai työnantajan sijainen eli esihenkilö on ensisijainen vastuutaho:
  10 § vaarojen arviointi -> toimenpiteet
  8 § valvontavelvoite -> toimenpiteet
  14 § opastus-/perehdytysvelvoite (myös työnjohto on opastettava 16§)
Esihenkilön on tunnettava valvomansa työn vaarat ja niiden edellyttämät toimenpiteet sekä huolehdittava että työntekijät opastetaan työhön ja työolosuhteisiin
Esihenkilön on suorittamansa valvonnan perusteella ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin havaittujen puutteiden korjaamiseksi
Notes: Työn vaarat on tunnettava, jotta voidaan suunnitella työt ja olosuhteet turvallisiksi ja terveellisiksi.
Turvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta ja toimintaa laajemminkin on jatkuvasti seurattava ja tarvittaessa täydennettävä toimenpiteitä ja opastusta
Kaikkien on tunnettava työn vaarat ja toimenpiteet vaarojen ja riskien hallitsemiseksi ja nämä asiat sisällytetään työntekijöiden ja esihenkilöiden opastukseen

## Slide 11: Työturvallisuuslaki edellyttää suunnitelmallista ja jatkuvaa toimintaa turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi työpaikalla
Vaarojen tunnistaminen ja arviointi 10§
Työn ja työympäristön suunnittelu 12&13§
Toimenpiteet 8§
valvonta 8§, tarkastukset 43§; opastus 14§&16§
Työnantajan ja hänen edustajien (= esihenkilöiden) on huolehdittava, että työpaikalla työsuojelutoiminta ja -yhteistyö on ennakoivaa ja kattavaa
Notes: Ennakoivaa toimintaa, jossa riskit on tunnistettu ja torjuttu suunnittelemalla työ ja olosuhteet ennen työn aloittamista
Esihenkilöiden on jatkuvasti tarkkailtava työtä ja työolosuhteita sekä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn suojelemiseksi
Opastus ja valvonta on esihenkilöiden tärkeimpiä työkaluja töiden suunnittelun ohella
Työpaikalla saa käyttää vain määräystenmukaisia ja ehjiä työvälineitä (esihenkilö huolehtii, että tarkastukset on tehty ja välineet ovat määräystenmukaiset ja kunnossa)
Seuraavissa piilotetuissa dioissa on esitetty keskeiset pykälät kokonaisuudessaan ja niitä voi tarvittaessa hyödyntää.

## Slide 12: TT-laki, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi (10 §)
10 § Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tällöin on otettava huomioon:
tapaturman ja muu terveyden menettämisen vaara kiinnittäen huomiota erityisesti kyseisessä työssä tai työpaikassa esiintyviin 5 luvussa tarkoitettuihin vaaroihin ja haittoihin;
esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet;
työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä;
työn kuormitustekijät;
työajan ulkopuolella tapahtuva työhön liittyvä matkustaminen;
mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara;
muut vastaavat seikat
Työnantajalla tulee olla hallussaan 1 momentissa tarkoitettu selvitys ja arviointi. Selvitys ja arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on muutenkin pidettävä ajan tasalla
Ajankohtainen riskinarviointi on oltava kirjallisesti saatavilla

## Slide 13: TT-laki, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi (10 §)
Riskinarviointi on työturvallisuuden perusta: kaikki pohjautuu tähän
  Vaiheet: vaaran tunnistaminen, suuruuden arviointi, toimenpiteet, seuranta
  Tehdään yhteistyössä: työntekijä ja esimies, mukaan tarvitaan usein myös asiantuntijoita
  Perusidea on ennakoivuus
Riskien arviointi on oltava tehtynä ennen työn aloittamista
Notes: Milloin: Aina ennen työtä. Aina uudelleen työtilanteen tai -olosuhteen muuttuessa.
Miksi: Työtapaturmat ja ammattitaudit vähentävät työn tuottavuutta. Riskien hallinta työympäristössä tuo työntekijälle tunteen terveellisestä ja turvallisesta työpaikasta, jossa on mukava työskennellä.
Jatkuvaa työturvallisuuden huomioimisen periaatetta tukevat säännöllisesti suoritettavat turvallisuuskierrokset sekä vaara- ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamis- ja käsittelytoimenpiteet.

## Slide 14: Työympäristön ja työn suunnittelu (TT-laki 12§ ja 13§)
Työntekijöiden turvallisuus ja terveys sekä soveltuvuus tarkoitukseen huomioitava kun suunnitellaan
työympäristön rakenteita, työtiloja ja tuotantomenetelmiä
työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä aineiden käyttöä
Työn suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset, jotta työn kuormitustekijöistä työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa voidaan välttää tai vähentää.
Työympäristö, koneet, laitteet ja työt suunniteltava soveltuviksi ihmiselle, huomioimalla turvallisuus- ja terveysnäkökohdat

## Slide 15: Työturvallisuuslaki valvontavelvoite
Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite (8 §)
työnantajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä ottaen huomioon työhön, työympäristöön ja työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat
rajoitukset: ennalta-arvaamattomat seikat sekä poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia ei voi välttää kaikista aiheellisista varotoimista huolimatta
työolosuhteiden parantamisen seikat suunniteltava, valittava, mitoitettava, toteutettava seuraavasti: 1) vaaratilanteet estetään, 2) ne poistetaan tai korvataan, 3) yleiset toimet ennen yksilöllisiä, 4) tekniikan ym. keinojen kehitys huomioitava
Murphyn laki: ”Jos jonkin asian voi tehdä monella tavalla ja näistä tavoista yksi johtaa onnettomuuteen, ennen pitkää joku tekee asian sillä tavalla”
Tällöin ei ole kyse ennalta-arvaamattomasta seikasta

## Slide 16: Työturvallisuuslaki valvontavelvoite (8 §)
Työnantajan huolehtimisvelvoite
työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava: työympäristöä, työyhteisön tilaa, työtapojen turvallisuutta, toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta turvallisuuteen ja terveyteen
työnantajan on otettava huomioon, että turvallisuutta ja terveyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon organisaation kaikkien osien toiminnassa
Valvonnan pohjalta esihenkilön on osattava tehdä oikeat
johtopäätökset ja päätettävä tarvittavista toimista
Notes: On

## Slide 17: Työturvallisuuslaki työvälineiden tarkastukset (43§)
Työvälineen käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset
Kone, työväline tai muu laite, jonka asennus tai asennus- tai käyttöolosuhteet vaikuttavat turvallisuuteen, on tarkastettava oikean asennuksen ja turvallisen toimintakunnon varmistamiseksi ennen ensimmäistä käyttöönottoa samoin kuin uuteen paikkaan asentamisen tai turvallisuuden kannalta merkittävien muutostöiden jälkeen (käyttöönottotarkastus). Tarkastus on lisäksi suoritettava käyttöönoton jälkeen säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa myös poikkeuksellisen tilanteen jälkeen koneen, työvälineen tai muun laitteen toimintakunnon varmistamiseksi (määräaikaistarkastus).
Tarkastuksen suorittajan tulee olla tehtävään pätevä työnantajan palveluksessa oleva tai muu henkilö. Pätevyyden määrittelyssä otetaan huomioon perehtyneisyys kyseisen työvälineen rakenteeseen, käyttöön ja tarkastamiseen. Vaarallisen koneen, työvälineen tai muun laitteen tarkastuksen saa suorittaa vain asiantuntijayhteisö tai riippumaton asiantuntija. Tarkastuksessa tulee erityisesti arvioida työvälineen turvallisuus sen käytön kannalta ja noudattaa tarkastamisesta annettuja säännöksiä. Tarkastuksessa tulee myös asianmukaisella tavalla ottaa huomioon valmistajan ohjeet.
Työvälineet on todettava työhön soveltuviksi ja ne on pidettävä jatkuvasti
toimintakunnossa ennakkohuollolla ja säännöllisin tarkastuksin

## Slide 18: Työturvallisuuslaki opetus-/ perehdytysvelvollisuus (TT-laki 14 §)
Työntekijälle (ja esimiehelle: 16§) annettava opetus ja ohjaus
annettava riittävät tiedot haitta- ja vaaratekijöistä osaaminen ja työkokemus huomioiden:
riittävä perehdytys (myös tehtävän vaihtuessa)
työn haittojen ja vaarojen estämiseksi ja välttämiseksi
säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta
annettua opastusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa
Opetus ja ohjaus ovat työnantajan tärkeimpiä työkaluja turvallisuuden varmistamisessa
Käytännössä vaatimukset opastukselle ja kirjalliselle turvallisuusohjeistukselle selvitetään työpaikan riskinarvioinnin avulla -> mitä suurempi riski, sitä tarkempi ohjeistus ja opastus

## Slide 19: Työturvallisuuslaki ja työntekijä, 18-22 §
Työntekijän on
huolehdittava omasta ja muiden turvallisuudesta ja terveydestä
tehtävä yhteistyötä ja käyttäydyttävä asiallisesti
noudatettava työnantajan määräyksiä ja ohjeita
käytettävä ja hoidettava annettuja suojaimia, varusteita ja työvälineitä
käytettävä vaatetusta, josta ei aiheudu vaaraa
ilmoitettava vaaroista ja vioista sekä poistettava ne mahdollisuuksien mukaan
oikeus saada palautetta tekemiinsä ehdotuksiin ja aloitteisiin
Myös työnjohtajilla on esihenkilö, joka
huolehtii riittävistä resursseista, tukee, ohjaa ja opastaa
Notes: Työntekijän on työpaikalla:
huolehdittava niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä
tehtävä yhteistyötä ja vältettävä muihin kohdistuvaa epäasiallista kohtelua ja häirintää
noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita
huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käytettävä ja hoidettava annettuja suojaimia ym. varusteita
työssään käytettävä sellaista vaatetusta, josta ei aiheudu vaaraa
ilmoitettava havaitsemistaan vaaroista, vioista ym. ja poistettava vaarat, jos mahdollista (+ ilmoitus!)
Työntekijän oikeus pidättäytyä vaarallisesta työstä (23 §)
Työntekijälle ei määrätty rangaistuksia Työturvallisuuslaissa
  poikkeus: suojalaitteen tekeminen toimimattomaksi ja varoitusmerkintöjen tuhoaminen

## Slide 20: Ohjeita on noudatettava
RAXA-sarjakuva (Pekka Rahkonen)
Esihenkilöiden on toimittava esimerkillisesti
Esihenkilöiden on puututtava ohjeiden vastaiseen toimintaan
Jokainen vaikuttaa omalla esimerkillään
Notes: Rakennustyömaalla jokaisen on noudatettava ohjeita, sääntöjä ja määräyksiä riippumatta asemasta

## Slide 21: Työturvallisuuslain rakennustyötä koskevat pykälät (52§ 52a§ ja 52b§)
Rakennustyömaalla pääurakoitsijan on huolehdittava ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille mm. huolehtimalla seuraavasta:
  työpaikalla toimivien ja toimintojen yhteensovittamisesta;
  työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä;
  työpaikan yleisestä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä;
  muusta työpaikan yleissuunnittelusta; ja
  työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä.
Rakennustyömaalla on käytettävä kuvallista henkilötunnistetta, jossa henkilön nimi, veronumero ja työnantaja
Rakennustyömaalla pääurakoitsijan on pidettävä luetteloa rakennustyömaalla työskentelevistä
Henkilötunniste ja luettelo työskentelevistä liittyvät harmaan talouden torjuntaan
Notes: Rakennustyömaalla voi olla samanaikaisesti vain yksi pääurakoitsija
Pääurakoitsija huolehtii yhteistoiminnasta, rakennustyömaan yleisestä turvallisuudesta ja sen suunnittelusta
Lisäksi harmaan talouden torjuntaan liittyy henkilötunniste ja luettelo työmaalla työskentelevistä

## Slide 22: Perehdytys vs. työnopastus
Perehdytys
Toimenpiteet, joiden avulla työntekijä oppii tuntemaan
  oman työpaikkansa ja sen toimintatavat, henkilöt ja yhteistyökumppanit
  oman työnsä tarkoituksen sekä yleiset turvallisuusvaatimukset
Työnopastus
Toimenpiteet, joiden avulla työntekijä oppii tekemään työnsä turvallisesti
  opastus kuhunkin työtehtävään, välineisiin, aineisiin, työnteko-olosuhteisiin ja vaatimuksiin
  opastus sisältää tiedon työn vaaroista ja niiden torjunnasta
Rakennustyömaalla päätoteuttaja huolehtii kaikkien työntekijöiden perehdyttämisestä työmaahan ja työntekijän esihenkilö huolehtii työnopastuksesta
Notes: Työntekijän perehdytyksestä työpaikkaan ja opastuksesta työhön vastaa työnantaja eli käytännössä esihenkilö huolehtii, että työntekijä on perehdytetty ja opastettu.
Rakennustyömaalla päätoteuttaja huolehtii työntekijöiden perehdyttämisestä työmaahan ja työntekijän oma esihenkilö huolehtii työnopastuksesta hänen työtehtäviinsä.

## Slide 23: Perehdytys rakennustyömaalle
Toimenpiteet, joiden avulla työntekijä oppii tuntemaan rakennustyömaan ja sen
vaarat, toimintatavat, säännöt, ohjeet, vaatimukset, henkilöt ja yhteistyökumppanit
perehdytyksessä on oltava aktiivinen ja selvitettävä kyseessä olevan työmaan vaaratekijät, jotka voivat vaikuttaa omassa tehtävässä
Hyvä perehdytys - pohja turvallisuudelle Työturvallisuuskeskuksen video https://www.youtube.com/watch?v=cj_Jct7QWJg&t=1s
Sisältö, esimerkiksi
Työmaan esittely ja yhteyshenkilöt
Toiminta hätätilanteessa
Liikkuminen ja kuljetus- sekä varastointijärjestelyt
Sosiaalitilat
Turvallisuussäännöt ja –menettelyt:
  Tavanomaisesta poikkeavat vaaratekijät ja torjuntatoimet
  Lupakäytännöt
  Siisteys ja järjestys sekä jätteiden käsittely
Tiedot ja ohjeet perehdytettävän henkilön rakennustyömaalla tekemään työhön kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä sekä toimintaohjeista
Päätoteuttaja perehdyttää kaikki työmaalla toimivat rakennustyömaahan
Notes: Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet (Vna 205/2009 3§ 2 mom.).
Perusasioita selvitettäväksi
Työvaihe ja vaaratekijät tänään ja mun suorittaman työvaiheen keston aikana ja mitä muut siinä lähellä tekee
Työmaan ohjeet/säännöt mun työtehtävää koskien
Mitä mun pitää tehdä kun tulee hätätilanne
Miten pääsen mun työkohteeseen ja kuljetan sinne mun välineet
Missä on vessa ja sosiaalitilat
Mitä mun pitää tehdä kun lähden pois, mihin varastoin tavarani, sammuttaako viimeinen valot
Lisäksi perehdytyksessä ja työmaalla tuotava esiin omassa työssä esiintyvät vaaratekijät, jotka voivat vaikuttaa muihin työmaalla tai joilla voi olla yhteisvaikutuksia muiden työmaan vaaratekijöiden kanssa
(Työturvallisuuslaki 49§, 50§ ja 51§) tiedottamien:
tiedot ja ohjeet rakennustyömaalla tehtävään työhön kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä
rakennustyömaan ja työn turvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet
tiedot palontorjunnasta, ensiavusta ja evakuoinnista sekä näihin liittyvistä toimintaohjeista ja henkilöistä
töiden ja toimijoiden yhteensovittamisen järjestelyt
liikenteen ja liikkumisen järjestelyt
järjestyksen ja siisteyden ylläpito mm. siivous työn aikana ja sen jälkeen sekä jätteiden käsittely
Perehdyttäjän työkalut Rakennusteollisuuden sivuilla: https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Oppaat-ohjeet-videot/perehdyttajan-tyokalut/
E-perehdytys Rakennusteollisuuden sivuilla: https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/eperehdytys/

## Slide 24: Työnopastus
Työnantajan eli jokaisen esihenkilön on huolehdittava, että työntekijöille annetaan riittävä opastus ja ohjaus eri työtehtäviin
Opastuksessa on annettava tiedot haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden torjunnasta osaaminen ja työkokemus huomioiden
Opastus huomioi säätö-, puhdistus-, huoltotyöt sekä häiriö- ja poikkeustilanteet
Opastusta täydennetään tarvittaessa
Käytännössä vaatimukset ja sisältö opastukselle ja kirjalliselle turvallisuusohjeistukselle
selvitetään työpaikan riskinarvioinnin avulla
-> mitä suuremmat riskit, sitä tarkempi ohjeistus ja opastus
Notes: Opetus ja ohjaus on työnantajan tärkeimpiä työkaluja turvallisuuden varmistamisessa.
Työturvallisuuslaki opetus-/ perehdytysvelvollisuus (TT-laki 14 §)
Työntekijälle (ja esihenkilölle: 16§) annettava opetus ja ohjaus annettava riittävät tiedot haitta- ja vaaratekijöistä osaaminen ja työkokemus huomioiden:
Työntekijän on tunnettava työn vaarat ja toimenpiteet niiden estämiseksi
Työntekijän on myös osattava ennakoida ja toimia turvallisesti säätö-, puhdistus- ja häiriötilanteissa
Opastusta täydennetään aina muutoksen yhteydessä (esim. uusi kone) tai jos havaitaan puutteita suorituksessa (esim. toimitaan turvattomasti).
Merkittäviä riskejä sisältävissä töissä opastusta täydennetään säännöllisesti esim. vuoden välein.
Myös esihenkilöiden esihenkilöt tulee huolehtia esihenkilöiden opastuksesta työhön
Työnopastuksen viisi askelta:
1. Selvitetään yhdessä työntekijän kanssa hänen tiedot ja taidot ja kuvataan työtehtävät ja tavoitteet sekä kannustetaan oppimaan
2. Työnopastus aloitetaan tehtävän analysoinnilla, näyttämällä työ, selostamalla ja perustelemalla, miksi näin tehdään sekä antamalla toimintaa koskevat säännöt.
3. Työntekijä selostaa työn ja säännöt itse (mielikuvaharjoittelu)
4. Työntekijä kokeilee itse ja hänelle annetaan palaute. Opastaja arvioi taitotason.
5. Työntekijä työskentelee yksin ja hänelle annetaan palaute. Häntä rohkaistaan kysymään lisää, jos on jotain epäselvää.
Työhön oppimista on seurattava varsinaisen työnopastuksen päätyttyä ja sitä on myös arvioitava. Arviointikeskusteluissa voidaan esimerkiksi pohtia, miten opastus opastettavan mielestä toteutui, mitkä asiat hän on oppinut ja mihin hän vielä tarvitsee opastusta? Arviointikeskustelun apuna voi käyttää tarkastuslistaa. Opastuksesta kannattaa laatia muistio.

## Slide 25: Työsuojeluviranomaisen tehtävät Työsuojelun valvontalaki 44/2006
  Tekee työsuojelutarkastuksia työpaikoilla oma-aloitteisesti tai pyynnöstä
  Vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syiden selvittäminen ja toiminta niiden ennaltaehkäisemiseksi
  Tuotevalvonta esim. koneiden ja henkilönsuojainten markkinavalvonta
  Lisäksi
    Ilmoitukset viranomaiselle esim. rakennustyöstä, asbestipurkutyöstä, työntekijöiden lähettämisestä Suomeen, vakavasta tapaturmasta, nuorista työntekijöistä (16-17-v.), hätätyöstä
    Luvat, esim. asbestipurkuun, räjäytystöihin (panostajat), vedenalaiseen rakennustyöhön tai nuoriin työntekijöihin liittyen
    Poikkeusluvat koskien esim. vuorokausilepoa, jaksotyöaikaa, yötyötä ja vapautusta työvuoroluettelon pitämisestä
Valvonnan lisäksi työsuojeluviranomainen antaa ohjeita ja neuvoja työsuojeluasioissa
Notes: Laki työsuojelun valvonnasta sisältää määräyksiä liittyen valvovan viranomaisen eli työsuojeluviranomaisen tehtäviin ja vastuisiin sekä miten yhteistyö työnantajien ja työntekijöiden välillä on järjestettävä työpaikalla
Työsuojeluviranomainen valvoo, että suomalaisilla työpaikoilla noudatetaan työsuojelulainsäädäntöä.
Lisätietoa työsuojeluviranomaisen toiminnasta: www.tyosuojelu.fi

## Slide 26: Yhteistoiminta työturvallisuusasioissa työpaikalla Työsuojelun valvontalaki 44/2006
Työsuojelun yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä, jolla edistetään työn terveellisyyttä ja turvallisuutta
Työnantaja huolehtii yhteistoiminnan edellytyksistä työpaikalla
Työsuojelun yhteistoiminnassa käsitellään
  asioita, joilla voi olla vaikutusta työntekijän turvallisuuteen, terveyteen tai työkykyyn sekä seurataan käsiteltyjen asioiden toteutumista ja vaikutuksia
  mm. työterveyshuolto, turvallisuustilastot, kehityssuunnitelmat, suunnitellut muutokset toimintaan…
Yksittäistä työntekijää koskevat työturvallisuus ja -terveysasiat käsitellään työntekijän ja hänen esihenkilönsä välillä
Työntekijöillä pitää olla aito mahdollisuus vaikuttaa työpaikan työturvallisuuteen
Notes: Työnantajan, esihenkilöiden ja työntekijöiden on tehtävä yhteistyötä työpaikalla ja rakennustyömailla
Valvontalaki säätää edustuksellisen yhteistyön järjestelyistä työnantajan ja työntekijöiden välillä työpaikalla sekä järjestelyistä rakennustyöpaikalla
Työehtosopimuksissa on voitu sopia tarkennuksista ja lisäyksistä työsuojeluyhteistoiminnan järjestelyihin
Arkinen yhteistyö tapahtuu työntekijän ja esihenkilön välillä (Työturvallisuuslaki 17§)

## Slide 27: Työsuojeluyhteistoiminnan toimijoiden roolit lyhyesti Työsuojelun valvontalaki 44/2006
Työnantajan edustajat (esihenkilöt) johtavat turvallisuutta ja ovat siitä henkilökohtaisesti vastuussa
Työntekijät huolehtivat omasta ja muiden turvallisuudesta yhteistyössä muiden työntekijöiden sekä työnantajan kanssa. Tekevät työnantajalle ehdotuksia ja aloitteita työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden kehittämiseksi ja saavat ehdotuksiinsa palauteen
Työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa ja on pätevä tehtävään. Huolehtii työsuojeluyhteistoiminnasta eli siitä, että työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia asioita käsitellään riittävän ajoissa työntekijöiden edustajien kanssa
Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä, oikeus koulutukseen, perehtyy työsuojeluasioihin, toimii viestintuojana työnantajan suuntaan ja viestinviejänä työntekijöiden suuntaan, ottaa kantaa suunnitelmiin edustettaviensa puolesta
Työsuojelutoimikunta antaa työntekijöille (edustajiensa kautta) mahdollisuuden osallistua turvallisuuden suunnitteluun
Työsuojeluyhteistyön päätavoitteena on työntekijöiden osallistaminen päätöksentekoon
Notes: Edustuksellisen yhteistoiminnan roolit

## Slide 28: Yhteistoiminta rakennustyömaalla (yhteinen työpaikka) Työsuojelun valvontalaki 44/2006, 5a luku
Jos työnantajat eivät ole nimenneet yhteistä työsuojelupäällikköä, pääurakoitsijan asemassa oleva työnantaja huolehtii työsuojelupäällikön tehtävistä
Rakennustyömaalla työskentelevillä, eri työnantajien palveluksessa olevilla työntekijöillä on oikeus valita yhteinen työmaakohtainen työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustamaan heitä työsuojelun yhteistoiminnassa kyseisen työmaan kaikkien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien kanssa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin
Eri työmaan työnantajien palveluksessa olevilla työsuojeluvaltuutetuilla on oikeus tulla työmaalle (edustavat silloin vain oman työnantajan palveluksessa olevia henkilöitä) ja osallistua työmaan yhteistoiminta-asioiden käsittelyyn
Yhteistoimintajärjestelyjä käsitellään myös rakennusalan työehtosopimuksessa.
Työsuojeluvaltuutettu edustaa myös työjohtajana toimivia, jos
toimihenkilöt eivät ole valinneet työpaikalla omaa työsuojeluvaltuutettua
Notes: Edustuksellisen yhteistoiminnan järjestelyt rakennustyömaalla.
Edustuksellisessa yhteistoiminnassa käsitellään rakennustyöpaikalla henkilöstöä laajasti ja yleisesti koskevat työsuojeluasiat.
Yk­sit­täis­tä työn­te­ki­jää tai työn­te­ki­jä­ryh­mää kos­ke­va asia kä­si­tel­lään ky­sei­sen työn­te­ki­jän ja hä­nen esi­henkilönsä kes­ken.
Lisätietoa esim. : https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/tyosuojelun_yhteistoiminta#98cc01aa

## Slide 29: Työsuojeluyhteistoiminta; Kun havaitset ongelmia työympäristössä:
Ota yhteys lähiesihenkilöösi, jos havaitset vaaran tai puutteen työympäristössäsi
Ota yhteys työsuojeluvaltuutettuun, jos mitään ei tehdä
Työsuojeluvaltuutettu on yhteydessä esihenkilöön
Työsuojeluvaltuutettu voi kääntyä työsuojelupäällikön puoleen, jos ongelmaa ei ratkaista
Kysymys voidaan ottaa käsittelyyn työsuojelutoimikunnassa, jos ongelma säilyy
Työsuojeluvaltuutettu voi kääntyä työsuojeluviranomaisen puoleen, jos toimenpiteisiin ei ryhdytä
Notes: Rakennustyömaalla yhteistoimintaan liittyen lisäksi:
Rakennustyömaan työnjohto
Yhteistyö muiden urakoitsijoiden kanssa
Rakennustyömaan työsuojeluvaltuutettu

## Slide 30: Työterveyshuolto Työterveyshuoltolaki 1383/2001
Työterveyshuolto selvittää ja arvioi työpaikkaselvityksin terveys- ja turvallisuustekijöitä työssä ja työolosuhteissa sekä antaa toimenpidesuosituksia terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä työssä työnantajalle ja työntekijöille
Lisäksi työterveyshuolto mm.:
  antaa tietoa altisteiden vaikutuksista ja syy-yhteyksistä
  tekee terveystarkastuksia (lakisääteiset, sopimuksissa sovitut) sekä työkykyarviointeja ja selvittää työkuormitusta
  kokoaa tietoa työperäisistä oireista ja sairauksista
  tukee ensiapuvalmiuden ylläpitämistä työpaikalla
  ohjaa ja neuvoo työntekijöitä mm. terveystarkastusten yhteydessä
  tukee kuntoutusta
Työterveyshuollon tarkoituksena on ylläpitää ja edistää työntekijöiden työkykyä ja terveyttä
Sairaanhoito ei kuulu lakisääteisen työterveyshuollon piiriin
Jokainen työnantaja järjestää työterveyshuollon työntekijöilleen!
Notes: Työnantajan on järjestettävä Työterveyshuolto työntekijöilleen
Työterveyshuolto:
terveydenhuolto, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä: työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto
Tieto työterveyshuoltoa tarjoavasta toimijasta on oltava nähtävänä työpaikalla
Työpaikkaselvitys:
työterveyshuollon toiminta, jonka avulla tunnistetaan ja arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvat terveysvaarat, -haitat ja kuormitustekijät ja työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä saatavat voimavarat sekä tehdään ehdotuksia työympäristön ja työyhteisön kehittämiseksi, havaittujen terveysvaarojen ehkäisemiseksi sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
tämän selvityksen perusteella laaditaan yhteistyössä työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa työterveyshuollon toimintasuunnitelma
työterveyshuollon terveystarkastukset suunnitellaan ja tehdään työpaikkaselvitysten perusteella
Työpaikkaselvitys oltava nähtävänä työpaikalla
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on työnantajan ja työntekijöiden tärkein työkalu työterveyshuoltoyhteistyössä
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383

## Slide 31: Nuoret työntekijät
Nuori työntekijä on alle 18-vuotias
15-17 -vuotiaat saavat tehdä kevyitä töitä, joka ei ole haitallista nuoren terveydelle, kehitykselle tai koulunkäynnille ottaen huomioon työolosuhteet, työympäristö, työn vaatimukset, työn aiheuttama vastuu sekä ruumiillinen ja henkinen kuormittavuus
Nuoren työn opastuksesta ja työn valvonnasta on huolehdittava hyvin
Nuorille varallisiksi luokiteltuja töitä ovat mm.: rakennusten purkutyöt, työt kaivannoissa, putoamisvaaralliset työt, trukki- ja henkilönostimen kuljettaminen, herkistävien ja syövyttävien kemikaalien käsittely, fyysistä liikarasitusta aiheuttavat työt, vaarallisten koneiden käyttö: esim. nostimen, sirkkelin, moottorisahan, paineilmanaulaimen, rälläkän, jne
Laki nuorista työntekijöistä 998/1993
Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006
STM:n asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 188/2012
STM:n asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta 189/2012
Notes: Lisätietoa:
Rakennusteollisuus ry: Esitysaineisto nuoren työntekijän kanssa läpikäytäväksi (PowerPoint) https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/tyoturvallisuus/ohjeet/kesatyontekija2021/kesatyontekijana_raksalla_esitysmateriaali_28042021_3.pptx
Perehdyttäjän tukimateriaali (pdf): https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/tyoturvallisuus/ohjeet/kesatyontekija2021/perehdyttajantukimateriaali_kesatyontekijanaraksalla_22042021.pdf
Opas nuorten palkkaamiseksi infra-alalle: https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/jasenpalvelu/tyoehtosopimukset/2021/nuoren-palkkaaminen-2021-lopullinen.pdf

## Slide 32: Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (Vna 205/2009)
Kaikkia toimialoja, myös rakennustyötä, koskee Työturvallisuuslaki (738/2002)
Rakennusalan tarkennetut työturvallisuusvelvoitteet on määritelty valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009).
Kuva: Rakennusteollisuus RT
Notes: Laki: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205
1§ soveltamisala: Tätä asetusta sovelletaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaan suunnitteluun. Lisäksi asetusta sovelletaan näitä töitä koskevan rakennushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun.
Vaikka rakennustyölle on oma asetuksensa se ei tarkoita sitä, että muuta työsuojelulainsäädäntöä ei tarvitsisi huomioida rakennustyön turvallisuutta ja terveyttä ylläpidettäessä ja edistettäessä. Esimerkkejä huomioitavista laeista ja asetuksista esitettiin tämän esityksen alussa olevilla dioilla (yhteensä näitä on noin 50 kpl, jotka liittyvät turvallisuuteen ja terveyteen).

## Slide 33: Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VA 205/2009) koskee
Esimerkkejä:
Mökin, toimistorakennuksen, tehtaan, sillan tai tunnelin jne . rakentaminen
Kunnossapito- ja korjausrakennustyöt kuten sähköasennukset, linjasaneeraukset, maalaus, kattotyöt jne.
Vesijohto-, sähköverkko-, kaivanto-, pengerrys- jne. korjaaminen ja rakennustyöt,
Puiston perustaminen, ruoppaustyöt
Katujen, maanteiden, rautateiden rakentaminen ja kunnossapitotyöt
Rakennusten ja rakennelmien purkaminen
Riippumatta siitä oletko maallikko vai rakentamisen ammattilainen ja ryhdyt rakennushankkeeseen on päätöksilläsi ja valinnoillasi vaikutus rakennustyöntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin, mm.
  suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valinta
  hinta ja aikataulu esim. hinta ja aikataulu mahdollistaa telineiden käytön kattokorjauksessa
Rakennuttajana vastaat itse hankkeesi työturvallisuudesta
  Esim. katto kestää katonkorjaajien painon
Notes: Mikä on rakennustyötä? (Lähde: RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMA, Työsuojeluhallinto rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä, Muistio 14.5.2019) https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/478411/Rakennusty%C3%B6+ja+yhteinen+rakennusty%C3%B6maa+-muistio/fa759677-b231-4398-b5f6-6866e194a2ac)
Rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:ssä todetaan, että asetusta sovelletaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaan suunnitteluun. Lisäksi asetusta sovelletaan näitä töitä koskevan rakennushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun.
Asetus on tarkoitettu sovellettavaksi varsin laaja-alaisesti rakentamiseen ja sen soveltamisalaan kuuluu kaikki rakentamiseen liittyvä toiminta.
Asetuksen soveltamisalan perusteella rakennustyötä ovat talonrakennustyöt ja lisäksi esim. sillan, padon, sataman, laiturin, kanavan, maantien, kadun, rautatien, lentokentän, sähköverkoston ja kaukolämpöverkoston rakentaminen, raakavedenottamoiden ja puhdistamojen sekä viemärin ja kaikenlaisten vesi- ja muiden johtoverkkojen sekä muiden sanotun kaltaisten rakennelmien rakennus- ja korjaustyöt. Asetusta sovelletaan myös maarakennustöihin, esimerkiksi kaivannon kaivamiseen sekä täyttö- ja pengerrystöihin.
Maan alla tapahtuvan rakennustyön osalta on selvä raja rakennusteknisen louhinnan ja kaivostoiminnan välillä. Rakennustyötä on esimerkiksi liikenneväyläksi, maanalaiseksi varastoksi, raakavesiverkoston tai viemärilinjan osaksi tai muuhun vastaavaan käyttöön tulevan kalliotilan rakentaminen. Asetuksen ja myös rakennustyö – käsitteen ulkopuolelle jää kaivoskivennäisten hyväksikäyttöä tarkoittava työ, josta on säädetty kaivoslaissa (621/2011).
Vedessä tapahtuvaa rakennustyötä on esimerkiksi laiva- tai muun väylän ruoppaus, patojen rakentaminen ja vedenalainen louhinta. Rakennustyön turvallisuudesta annettua asetusta sovelletaan myös erilaisten johtoverkkojen rakentamiseen. Tien, kadun tai vastaavan kunnossapito sekä päällysteen osittainenkin korjaaminen tai uusiminen tai muut vastaavat rakenteeseen kohdistuvat toimenpiteet kuuluvat asetuksen soveltamisalaan.
Asetuksen tarkoittaman korjausrakentamisen, kunnossapidon tai asennusten tulee kohdistua rakennuksiin tai muihin rakennelmiin. Rakennustyöksi katsottavaa rakennuksen kunnossapitoa ovat mm. julkisivun maalaaminen, vesikatteen uusiminen tai korjaaminen, LVIS-laitteistojen uusiminen ja vastaavat työt.
Asennustyöt katsotaan rakennustyöksi vain silloin, kun ne liittyvät rakentamiseen. Esimerkiksi voimalaitosten ja paperitehtaiden koneisiin ja laitteisiin liittyvät asennukset ovat rakennustyötä vain, jos ne tapahtuvat uudis- tai korjausrakentamisen yhteydessä. Samoin erilaisten LVIS -laitteistojen asentaminen, hissien ja vastaavien laitteiden asentaminen rakennuksen tai muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä on rakennustyötä. Jos koneiden asentamiseen, kokoamiseen, purkamiseen tai niiden huoltoon ei liity samalla tehtäviä muutoksia rakennuksen rakenteisiin, niin kysymys ei ole rakentamisesta. Koneen osaksi luetaan ne koneen osat, joita ilman se ei toimi.
Prosessin käynnissä pitämiseen liittyvät kunnossapitotyöt esim. koneiden, laitteiden sekä putkistojen osalta eivät ole rakennustyötä. Poikkeuksen kuitenkin muodostavat seisokkityömaat, jotka ovat työmaatoiminnot ja hankkeen laajuus huomioon ottaen verrattavissa perinteisiin rakennustyömaihin. Näihin työmaihin sovelletaan rakennustyön turvallisuudesta annettuja määräyksiä, jolloin turvallisuuden hallintamenettelyt tulee järjestää asetuksen mukaisesti. Seisokkityömailla saatetaan tehdä tuotantolaitokseen tai sen rakennelmiin kohdistuvia korjaamis- ja kunnossapitotöitä sekä asennuksia. Tällaisia töitä ovat mm. lämmönvaihtimien, kolonnien, säiliöiden, sähköverkon, putkistojen ja teräsrakenteiden huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt (sisältäen mm. osien purkamista, irrotusta, vaihtoa, kiinnitystä, hiekkapuhallusta, maalausta jne.) ja niihin liittyvä työtasojen ja kulkuteiden pystytys ja purkaminen. Seisokkityömaita ovat esimerkiksi sellaiset työmaat, joiden kesto on yli kuukauden ja joilla työskentelee samanaikaisesti vähintään 10 työntekijää sekä työmaat, joiden työn määrä on yli 500 henkilötyöpäivää.
Työtasojen tai kulkuteiden pystytys ja turvallisten kulkuteiden asennus esimerkiksi koneiden huoltoa tai muuta kunnossapitoa varten ei ole rakennustyötä, jollei siihen samalla liity rakentamista
Pientalorakennuttaja: https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/TSH_pientalorakennuttajan_tyoturvallisuusopas_FI.pdf/

## Slide 34: Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VA 205/2009), sisältö
Yleiset säännökset
Työturvallisuuden ja työterveyden huomioon ottaminen rakennushankkeessa
Rakennusvaihe
Työmaatarkastukset
Koneet, työvälineet ja nostolaitteet
Työmaan yleiset turvallisuusmääräykset
Työturvallisuus maa- ja vesirakennustyössä
Työturvallisuus elementtirakentamisessa
Työturvallisuus muottityössä
Työturvallisuus purkutyössä
Työtelineitä koskevat suunnitelmat ja telineiden käytön turvallisuus
Lisämääräykset työtelineiden käytöstä
Työolosuhteiden järjestäminen
Palo- ja räjähdysvaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu
Sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta
Lisämääräykset työntekijöiden putoamisen estämisestä
Henkilöstötilat
Erinäisiä määräyksiä
Kaikessa rakennustyössä on noudatettava tämän lain vaatimuksia
Sinunkin tulee tunnistaa ja tietää omien töittesi osalta, mitä vaatimukset ovat
Ei tarvitse olla juristi ymmärtääkseen asetuksen tekstiä
Notes: Tämä asetus tullaan käymään läpi tarkemmin koulutuksen muiden osuuksien aikana
On tärkeää, että opiskelijoilla on kuva mistä kaikesta asetuksessa säädetään ja sisällysluettelon otsikoiden lyhyt läpikäynti antaa hyvän pohjatiedon, mistä saa lisää tietoa kun on tarve perehtyä tiettyyn aihealueeseen

## Slide 35: Tehtävä
Määritelmät Vna rakennustyön turvallisuudesta, mitä asetuksessa tarkoitetaan seuraavilla:
yhteisellä rakennustyömaalla
rakennuttajalla
turvallisuuskoordinaattorilla
päätoteuttajalla
itsenäisellä työnsuorittajalla
elementtirakentamisella
Avatkaa laki ja kertokaa, mitä 2§ kerrotaan
Notes: Lakeja ja asetuksia pitää uskaltaa lukea ja tulkita. (mistä laki löytyy: finlex.fi tuli mainittua aikaisemmin esityksessä)
Tämä on kevyt lämmittelytehtävä, joka onnistuu hyvin kännykältä lukemalla. Voi vapaasti valita jonkun muun pykälän / luvun / asian joka voisi olla kiinnostava selvittää
Vna 205/2009 2 § Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) yhteisellä rakennustyömaalla työpaikkaa, jolla tehdään 1 §:ssä tarkoitettua työtä ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja;
2) rakennuttajalla henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa;
3) turvallisuuskoordinaattorilla rakennuttajan rakennushankkeeseen nimeämää tehtävistään vastuullista edustajaa, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista;
4) päätoteuttajalla rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa taikka sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään;
5) itsenäisellä työnsuorittajalla urakkaa, aliurakkaa, hankintaa tai muuta sellaista työsuoritusta tarkoittavan muun sopimuksen kuin työsopimuksen perusteella, työtä tekevää, jolla ei kyseessä olevalla työmaalla ole palveluksessaan työntekijöitä;
6) elementtirakentamisella rakentamista, jossa rakennus, rakenne tai muu rakennelma tehdään osaksi tai kokonaan esivalmisteisista rakennus- tai tilaosista (elementti). Elementti voi olla betonia, terästä, metallia, puuta, lasia, muovia tai muuta ainetta.

## Slide 36: Tietolähteitä
Notes: Työsuojeluviranomaisten tulkinnat ja selitykset rakennustyötä koskevasta Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VA 205/2009) ja Valtioneuvoston asetus räjäytys­ ja louhinta­ työn turvallisuudesta 644/2011.
Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen 2018 ”Keltamusta”; Hietavirta, Jukka; Hokkanen, Janne; Lappalainen, Ville; Patrikainen, Harri; Päivärinta, Keijo (www.rakennustietokauppa.fi)
Räjäytys- ja louhintatöiden turvallisuusmääräykset selityksineen 2020 "Sinimusta” Hietavirta, Jukka; Niskanen, Toivo (www.rakennustietokauppa.fi)