## Slide 1: Työturvallisuus rakennusalalla
Työturvallisuuden opetusmateriaali
19. Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)

## Slide 2: 19. Työn turvallisuus- suunnitelma (TTS)
perusteet
Esimerkki-TTS
harjoite
Notes: Oppimistavoite:
Opiskelija tietää mikä on TTS ja osaa tehdä työn turvallisuussuunnitelman työstä
TTS -prosessin tavoite: työ on sujuvaa, työstä terveenä kotiin
Työt suunnitellaan ennalta yhteistyössä työporukassa siten, että tapaturman / työperäisen sairauden todennäköisyys on mahdollisimman pieni kaikissa työvaiheissa
Työnjohdon rakentavan palaute suunnitelmiin (turvattomaan työskentelyyn puuttuminen ennalta)
Työmaan työnjohto osoittaa kantavansa vastuunsa

## Slide 3: Työn turvallisuussuunnitelma, TTS: taustaa
Työn turvallisuussuunnitelmalla (TTS) poistetaan turvallisen työnteon esteitä
Osa päätoteuttajista edellyttää aliurakoitsijoiltaan TTS:n tekemistä heidän työstään työmaalla, ja aliurakoitsijan on hyväksytettävä TTS päätoteuttajan edustajalla
Tavoitteena kattava ja konkreettisia turvallisuustoimenpiteitä sisältävä suunnitelma, jonka pohjalta työ voidaan toteuttaa tehokkaasti ja turvallisesti kyseisen työmaan olosuhteissa
Suunnitelma huomioiden ja toimenpiteiden perusteella päivitetään myös yritysten riskinarvioinnit (päätoteuttaja ja urakoitsijayritys)

## Slide 4: Työn turvallisuussuunnittelu (TTS): yleistä
Tehdään työkohtaisesti työvaiheittain
  ei saa olla liian laaja kokonaisuus, jotta työkohteen olosuhteet saadaan aidosti huomioitua
Tehdään hyvissä ajoin ennen työn aloittamista työntekijöiden toimesta – työnjohtajan valmennuksessa
Koska TTS:ssä tulee huomioida työkohteen olosuhteet ja samanaikaisesti meneillään olevat muut työt, viimeistellään TTS työkohteessa
Työnjohto vastaa siitä että TTS on tehty, määritellyistä tehtävistä ja korkean riskin töistä
Hyötyinä esimerkiksi:
työntekijät suunnittelevat itse – kertovat, mitkä vaarat on huomioitava ja miten työ suoritetaan turvallisesti -> sitoutuminen työtapaan
oikeat tavarat ovat mukana
suunnitellun työtavan tarkistaminen etukäteen
helpottaa valvontaa
helpottaa töiden yhteensovittamista

## Slide 5: TTS-mallipohja
Työtehtävän pitää olla kerralla hallittava kokonaisuus (jaettava tarvittaessa)
Tehdään työvaiheittain työprosessin etenemisjärjestyksessä, eli esimerkiksi:
  Tavarat ja välineet tuodaan tehtäväpaikalle
  Työpisteen valmistelu työtä varten (telineet, kaiteet, tavaroiden nostot oikealle tasolle jne.)
  Asennus kaikkine välivaiheineen (IV-kone paikoilleen, putket paikoilleen, toiminnan testaus, jne.)
  Tavaroiden purkaminen ja siivoaminen sekä kuljetus pois suorituspaikalta
Konkreettiset toimenpiteet, joilla vaarat hallitaan kyseisessä tehtävässä kyseisessä kohteessa
Notes: Työntekijä(t) tekevät/täyttävät itse tai yhdessä työnjohtajan kanssa TTS lomakkeen ja työnjohtaja hyväksyy lopullisen suunnitelman (oma esimies)
  Mitä vaaroja kussakin työtehtävän työvaiheessa esiintyy (täytetään vaaranumerot lomakkeen alareunasta)
  Miten kussakin työvaiheessa tunnistetut vaarat suunnitellaan hallittavan (kirjataan ylös ne toimenpiteet jotka toteutetaan työvaiheen aikana tai ennakkoon vaarojen poistamiseksi tai hallitsemiseksi).
  Hallintatoimenpiteet tulee olla konkreettisia toteutettavia toimenpiteitä (esim. nostoapuväline kiinnitetään taakan nostokorvakkeisiin ja jos useampia niin maininta mihin korvakkeisiin, henkilönostimen alapuolinen työalue eristetään lippusiimalla 3 m kaikkiin suuntiin, jalkakäytävällä eristäminen aidoilla/mellakka-aidalla, työt työkohteen yläpuolella pysäytetään työn ajaksi, sovitaan järjestelystä työmaavastaavan kanssa jne. Siis pelkästään työskentely huolellisesti ei ole toimenpide se on muutenkin itsestään selvää)
Työnjohdon tehtävät tehdyn TTS:n arvioimiseksi ja hyväksymisessä sekä valvonnassa
  Pyytää tekijöitä selittämään mikä työtehtävä on ja miten se tehdään, kysyy ja kuuntelee
  Vetää yhteen kuulemansa huomioiden sekä tekemisen että turvallisuuden
  Valvoo että työtehtävä suoritetaan häiriöttä ja turvallisesti suunnitelman mukaan
  Olosuhteiden muuttuessa suunnitelmaa tarkennetaan ja hyväksytetään työnjohdolla

## Slide 6: Esimerkki-TTS: porrashuoneiden urajyrsintä
Mitä työssä tehdään? | Vaiheen vaarat | Miten vaarat hallitaan?
Tarvittavat materiaalit: Urajyrsin, jossa kohdepoistoyhde, kohde­poistoimuri ja imuriin sopiva lattia- ja vaateimuri­suulake, porras­syöksyn sulkevat osastointiovet, rakennusteippi, teline, valaisin, moottorimaski. Tavarat autolla rakennushissille. | Kompastuminen Siirrot käsin Muut urakoitsijat Pöly | Kohdepoistoimurin (H-luokka, HEPA13-suodatin, 500 m3/h) toimintakunto tarkistettu etukäteen käyttöohjeen mukaan Kohdepoistoimuri siirretään kahden henkilön voimin. Sopivat osastointiovet toimittaa päätoteuttaja ja päätoteuttaja huolehtii myös, että porrassyöksyn muut osaston tiiviyteen vaikuttavat aukot on tiivistetty. Hengityksensuojain: TH3 P
Porrassyöksyn valmistelu urajyrsintää varten: Kootaan teline ja osastointi. Imuri jätetään osastoinnin ulkopuolelle. Alemman tasanteen osastointioveen tehdään reikä, jonka läpi johdetaan imurin letku ja jyrsimen imuriin kytkettävä sähköjohto. | Valaistus Muut urakoitsijat | Työkohde valaistaan työntekijää häikäisemättömillä kohdevalaisimilla. Kerrosväli (n. 100 m3) suljetaan sovitun aikataulun mukaan (pvm ja klo) osastointi­ovilla ja laputetaan "EI KULKUA". Osastointi tiivistetään mm. läpiviennit ja ovet tiivistetään rakennusteipillä.
Jyrsintä: Käynnistetään imuri ja kytketään letku jyrsimeen. Seinien yläosassa tehtävä työ toteutetaan siirrettävältä telineeltä. | Melu Putoaminen Tärinä Pöly Muut urakoitsijat | Puetaan hengityksen- ja kuulonsuojaimet. Telineen pyörät on lukittu ja kaatuminen estetty. Teline varustetaan nousutiellä ja kaiteilla silloinkin, kun työtason korkeus on alle 2 m. Työ pysäytetään heti, jos ulkopuolinen pyrkii osastoon tai jos imurin teho laskee (-> imurin tyhjennys, suodatinhuolto/-vaihto). JATKUU

## Slide 7: Esimerkki-TTS: porrashuoneiden urajyrsintä
Mitä työssä tehdään? | Vaiheen vaarat | Miten vaarat hallitaan?
Kerrosvälin loppusiivous | Muut urakoitsijat Pöly | Läpikulku sallitaan vasta, kun kerrosvälin porrasalue on siivottu ennen osastoinnin purkua. Imuroidaan lattiat, portaat ja työvälineet. Vaatteet ja kengät puhdistetaan imuroimalla aina ennen osastoinnista poistumista. Hengityksen­suojain on puettuna koko siivous- ja osastointipurkujakson ajan.
Siirtyminen seuraavaan kerrosväliin | Kompastuminen Siirrot käsin Muut urakoitsijat Pöly | Arvioidaan pölynpoiston ja leviämisen estämisen tehokkuutta silmämääräisesti osaston ulkopuolella. Lisätään tarvitta­essa osastointiin alipaineistaja. Tavaroiden siirto rakennushissillä. Toistetaan em. toimenpiteet.
Työn päättäminen: Tavarat siirretään autoon, joka on ajettu portaan eteen | Muut urakoitsijat Pöly | Lopuksi työvälineet, vaatteet ja varusteet puhdistetaan imuroimalla ja pyyhkimällä. Imurin jätesäkki suljetaan sekä siirretään jäteastiaan. Hengityksensuojaimet pyyhitään kostealla liinalla ja visiiri pestään.

## Slide 8: TTS-harjoite
Esimerkkiaihe:
Kuljetusrampin rakentaminen rakennuksen sisäänkäyntiin
  Rampin avulla onnistuvat tavaran kuljetukset pyörillä, kuten jäteastiat, nokkakärryt yms.
  Rakennusmateriaalina vaneri ja puu
Oman aiheen valinta
https://ttk.fi/files/3660/Turvallisuussuunnitelma_lomake.pdf
Notes: Opiskelijat täyttävät itse TTS lomakkeen ja esittävät suunnitelmansa opettajalle
  Mitä työssä tehdään työvaiheittain (esim. mittaus, materiaalit, materiaalien työstö, kokoaminen, kiinnittäminen, jälkien siivoaminen)
  Mitä vaaroja kussakin työtehtävän työvaiheessa esiintyy (täytetään vaaranumerot lomakkeen alareunasta)
  Miten kussakin työvaiheessa tunnistetut vaarat suunnitellaan hallittavan (kirjataan ylös ne toimenpiteet jotka toteutetaan työvaiheen aikana tai ennakkoon vaarojen poistamiseksi tai hallitsemiseksi).
  Hallintatoimenpiteet tulee olla konkreettisia toteutettavia toimenpiteitä (esim. nostoapuväline (tyyppi / malli) kiinnitetään taakan nostokorvakkeisiin ja jos useampia niin maininta mihin korvakkeisiin, henkilönostimen alapuolinen työalue eristetään kevytaidoilla 3 m kaikkiin suuntiin, jalkakäytävällä eristäminen mellakka-aidalla, työt työkohteen yläpuolella pysäytetään työn ajaksi, sovitaan järjestelystä työmaavastaavan kanssa jne. Siis pelkästään työskentely huolellisesti ei ole toimenpide se on muutenkin itsestään selvää ja jos vaaraa torjutaan henkilönsuojaimilla niin mitkä ominaisuudet suojaimelta vaaditaan (esim. umpinaiset silmiensuojaimet luokka F, viiltosuojakäsineet luokka 5, kohdepoistoimurin luokitus pölyn vaaraominaisuuden perusteella jne.)
Opettajan tehtävät tehdyn TTS:n arvioimiseksi ja hyväksymisessä sekä valvonnassa
  Pyytää tekijöitä selittämään mikä työtehtävä on ja miten se tehdään, kysyy ja kuuntelee
  Vetää yhteen kuulemansa huomioiden sekä tekemisen että turvallisuuden
  (Valvoo että työtehtävä suoritetaan häiriöttä ja turvallisesti suunnitelman mukaan)
  (Olosuhteiden muuttuessa suunnitelmaa tarkennetaan ja hyväksytetään työnjohdolla)